## Slide 1: 소담 프로젝트 4월 6일 발표 자료
소담프로젝트 AI S.W팀

## Slide 2: #1 AI 소프트웨어의 역할
감성 소통의 핵심
  AI 소프트웨어는 사용자 표정 인식을 통해 먼저 말을 걸 수 있도록 만들어 줌
사람처럼 말하는 능력
  단순한 명령 수행이 아닌, 자연스러운 대화를 통해 정서적 교감 제공
지속 가능하고 유연한 시스템
  오픈소스 모델 (Gemma3) 기반 -> 누구나 접근 가능하고 확장성 뛰어남.
사회적 가치 실현
  외로운 어르신들, 소통이 필요한 분들과의 정서적 연결을 가능케 함.

## Slide 3: #2 기존 GPT2에서 Gemma3로의 전환 Why?
이전 계획 : GPT2 파인튜닝
문제점 : 데이터 부족, 긴 학습 시간
전환 이유 : Gemma3 4B 사용으로 전환!
  추가 학습 없이 사용 가능
  이미 검증된 모델 -> 신회성 향상
  오픈소스 -> 접근성과 유연성 좋음!

## Slide 4: #3 Gemma3 의 성능은?
모델 사이즈 1B, 4B, 12B, 27B
성능 예시 :
  RTX 3060 12GB, 16Core 32Thread CPU, DDR5 192GB Ram 환경
  1B -> 초당 160토큰 처리 -> 상당히 높은 속도 실시간 대화 가능한 정도
  4B -> 초당 70토큰 처리 -> 실사용에 적합! 실시간 대화 가능함!
  12B -> 초당 27 토큰 처리 -> 실사용에 적합! 딜레이 있는 대화
  27B -> 초당 2.55 토큰 처리 -> 실사용에 부적합! 너무 느림

## Slide 5: #4 앞으로의 개발 계획
서버 구축
  Gemma3 + Django + Gunicorn + Nginx
성능 병목 대응
  여러 사용자 동시 접속 대비
  캐싱, 비동기 처리 등 최적화 전략 도출
프롬프트 설계
  톤/스타일 설계
  대화 길이 제한 (예 : 최대 1024토큰)

## Slide 6: #5 표정인식하여 먼저 말을 거는 방법
표정인식은 현재 가능은하나 어떻게 먼저 말을 걸 것인가에 대한 문제를 해결하기 위해 아래 몇가지 방안을 생각해봤습니다!
사용자의 표정이 바뀌고 30초 이상 유지되었을때 프롬프트에 입력
Timestamp를 로그에 찍어 AI가 판단하도록 유도

## Slide 7: #6 기대 효과
누구나 사용할 수 있는 감성 AI 스피커
  앱으로 출시하면 더욱 재밌는 대화 가능
학습 없이도 고성능 AI -> 유지보수 최소화
기술 + 감성 융합으로 사회적 가치 창출 가능

## Slide 8: #7 마무리 요약
기존 GPT2 -> Gemma3 4B사용
Django 서버 구축
서버 최적화
프롬프트 설계